## Slide 1
PhysFormer 实验路径汇报
从物理先验到组件 token 分离：一次以实验结果重写方法假设的路线
汇报对象：VPP aggregated net-power forecasting
主线：物理一致性、aggregate 精度、泛化机制
Pnet(t) = Pload(t) - Ppv(t) - Pwind(t) + Pbatt(t)
A1
当前最强 aggregate 基线
C08
解释 component-aggregate 悖论
C12
固定物理先验被证伪
Source: ara/PAPER.md; ara/logic/claims.md; local results/
PhysFormer experiment path

## Slide 2
EXECUTIVE TAKEAWAY
最终结论：泛化收益来自表示边界，而不是更强固定物理先验
早期 PhysFormer 证明了物理分支能改善 theory deviation，但同时暴露 aggregate 与 component consistency 的 Pareto trade-off。
C08/C10 把悖论落到机制：共享编码器会诱导可抵消的组件误差相关性；aggregate 变好不等于物理预测更好。
A1 8-token inverted Transformer 去掉固定 physics prior，仅保留组件 token 分离，成为当前最优 aggregate 模型。
-12.5%
A1 vs c23 MAE
3-seed mean
20x
A1 cross-seed σ
小于 c23
+7.5%
A5 vs A1 Test MAE
固定先验最强也最差
汇报策略：把“做了什么”降级，把“哪些假设被实验排除”升级为主线。
Source: C08-C12 claims; docs/plans/2026-05-26; docs/plans/2026-05-29
PhysFormer experiment path

## Slide 3
RESEARCH TRAJECTORY
整个项目不是线性优化，而是一组证据门控后的路线收缩
1
问题定义
异构 VPP
signed aggregate target
›
2
PhysFormer c23
FiLM + theory branch
shared encoder baseline
›
3
机制解释
C08-C10
covariance / cancellation
›
4
Phase A
A1 component-token
separation wins
›
5
Phase B
MCP pretrain
static finetune failed
红色 guardrails：N06 sigmoid gate；N07 strong component loss；N12 pure Phase-3 fine-tune；N113 high-LR net-MSE finetune。
绿色/蓝色证据：C08 component-error covariance；C11 A1 胜出；C12 fixed physics priors overfit。
未关闭入口：Phase B 不再测试 static finetune，而转向 scaler repair / low-LR regularized finetune / target-portfolio few-shot adaptation gate。
Source: ara/trace/exploration_tree.yaml; ara/staging/observations.yaml
PhysFormer experiment path

## Slide 4
PROBLEM CONTRACT
评估契约：aggregate 指标必须和组件物理一致性分开读
Pnet = Load - PV - Wind + Battery
调度价值
物理归因
泛化风险
Aggregate MAE / MSE
用于判断调度层预测是否可用。
Theory / component MAE
用于判断物理分支是否真的在学组件。
Val-Test divergence
用于判断先验或解码器是否在过拟合 portfolio。
核心判断标准：不能只选 aggregate 最低的模型；要说明它是靠物理理解，还是靠 signed cancellation。
Source: C08; docs/analysis/c08_variance_decomposition.md
PhysFormer experiment path

## Slide 5
EARLY PHYSFORMER ROUTE
V3 到 V5：物理一致性改善是真实的，但 aggregate 代价也是真实的
Test MAE (kW)
Theory MAE (kW)
V3
1.932
4.874
V4
1.976
3.811
V4.1
2.002
4.966
V4.2
2.048
2.981
V5
2.120
3.074
V4 是早期 Pareto knee：component_loss=0.05 让 Theory MAE -21.8%，Test MAE 只 +2.3%。
V4.2/V5 继续降低 theory/component error，却把 aggregate 推差，说明“更物理”不是单调收益。
这一步把论文问题从“加多少物理先验”改写成“怎么避免物理与 aggregate 目标互相污染”。
Source: ara/evidence/tables/version_comparison.md
PhysFormer experiment path

## Slide 6
COMPONENT-CONSISTENT RESIDUAL
V5 组件一致性残差解决归因问题，但不能自动赢回 aggregate
V4 scalar residual
V5 per-component residual
Load
14.707 kW
2.069 kW
PV
3.998 kW
1.892 kW
Wind
0.825 kW
0.313 kW
Battery P
21.345 kW
1.340 kW
Battery SOC
20.111 kW
4.422 kW
最大修正来自 Battery Power：21.345 → 1.340 kW，说明 V4 scalar residual 确实存在 Load 误差污染。
但 V5 Test MAE = 2.120 kW，比 V4 更差；组件可解释性和 aggregate 预测精度进入不同目标。
设计启发：组件边界要在 architecture 层面处理，不能只靠 residual head 后补。
Source: ara/evidence/tables/v5_component_metrics.md
PhysFormer experiment path

## Slide 7
NEGATIVE EVIDENCE
Dead ends 是路线资产：它们限定了后续实验不能再走的方向
N06 | Sigmoid gate
门控 residual 造成 theory degradation；identity shortcut 更稳。
N07 | Component loss 过强
Theory MAE 最好，但 Test MAE +3.6%；component supervision 有非单调最优。
N12 | Curriculum Phase 3
纯 net_mse fine-tune 没有 validation benefit；两阶段已经饱和。
N113 | B1 high-LR net-MSE finetune
预训练权重上纯 net_mse fine-tune 系统性恶化；多任务目标本身像 regularizer。
汇报时不要把这些写成“失败尝试”列表；它们是方法选择的边界条件：不加 gate、不继续堆强 component loss、不再用 static pure net-MSE finetune 解释机制。
Source: N06, N07, N12, N113 in ara/trace/exploration_tree.yaml
PhysFormer experiment path

## Slide 8
LOAD BOTTLENECK
Load 不是 DER 物理方程问题，而是行为/时间结构问题
Load / Wind MAE ratio
18x
V4: calendar + component loss 后
Load 仍远高于 Wind
6x
V6/V6.1: behavioral module 后
差距收敛但未消失
→
PV/Wind 主要由 weather 驱动；Load 由行为、日历、电价、习惯和组合结构驱动。
V6 的意义不是把 Load 完全物理化，而是证明“物理方程不足”本身是可验证结论。
后续架构转向组件 token，也是为了让 Load 与天气驱动组件在表示空间中分离。
Source: C06; V4/V6/V6.1 observations in ara/logic/claims.md
PhysFormer experiment path

## Slide 9
MECHANISM: ERROR CANCELLATION
C08 解释悖论：aggregate 精度由组件误差的协方差结构主导
Var(e_net) = Σ Var(e_i) ± 2Σ Cov(e_i, e_j)
1.95x
gru96 component variance
相对 gru64
2.34x
gru96 covariance cancellation
相对 gru64
79.8%
gru96 cancellation ratio
vs 66.7%
PV 与 Battery error 的正相关最关键：在 net = Load - PV - Wind + Batt 中，PV 与 Batt 同向误差会互相抵消。
因此，一个模型可能组件预测更差，但 aggregate 更好；这不是噪声，而是 shared representation 的结构性效应。
论文叙事应避免“aggregate 更好 = 物理更好”的弱推断。
Source: docs/analysis/c08_variance_decomposition.md
PhysFormer experiment path

## Slide 10
GRADIENT ISOLATION
C09/C10：selective detach 赢 aggregate，因为它切断 shared-encoder cancellation channel
arm
MAE mean
MAE std
interpretation
baseline
2.069e-3
1.34e-4
shared-gradient
e3
2.101e-3
5.3e-5
deeper encoder
detach
1.973e-3
3.7e-5
best mean + std
detach×e3
2.065e-3
7.5e-5
depth useless when cut
机制不是“detach 让所有协方差都变小”。D1/D2/D3 refuted 了早期解释。
幸存机制：detach 关闭 residual head → encoder 的反向通路；更深 encoder 在 detach 下不再带来 cancellation 收益。
这为 A1 的架构转向提供理由：不要 hack shared encoder，而是取消共享表示污染源。
Source: C09/C10 in ara/logic/claims.md
PhysFormer experiment path

## Slide 11
PHASE A: COMPONENT-TOKEN SEPARATION
A1 架构转向：组件 token 分离本身就是最强物理边界
5 component
GRU tokens
›
3 weather
MLP tokens
›
inverted
self-attention
›
shared FFN
+ real-unit balance
1.811e-3
A1 MAE mean
3 seeds
2.069e-3
c23 baseline MAE
3 seeds
-12.5%
A1 vs c23
aggregate MAE
20x
cross-seed σ
smaller than c23
A1 不靠 fixed physics tokens、graph bias、component loss；它只保留了组件表示分离和真实单位 power balance。
Source: C11; results/physformer_igt_a1_s2025-s2027/metrics.json
PhysFormer experiment path

## Slide 12
PHASE A ABLATION
A2-A5 给出清晰负结果：固定物理先验越强，Test 泛化越差
A1
8 tokens
best
A2
+ physics token
+0.4%
A3
+ twin/constraint tokens
+1.8%
A4
+ graph bias
+2.9%
A5
+ horizon decoder
+7.5%
Test MAE degradation vs A1
所有固定 prior 都改善 Val MSE，却系统性恶化 Test MAE。
结论不是“物理没有价值”，而是固定耦合形式无法跨 portfolio 泛化。
Phase B 的出发点：用 masked pretraining 学 data-driven coupling，而不是手工加 prior。
Source: C12; docs/plans/2026-05-29-pretraining-finetune-phase-b.md
PhysFormer experiment path

## Slide 13
CURRENT STATUS
Phase B：MCP 预训练的静态 finetune 路线已被证伪，救援只保留 adaptation gate
Masked Component
Pretraining
›
net-MSE
Finetune
›
Static split
FAILED
0.001811
A1 gate
3-seed mean
0.001820
pretrained direct test
closer but not pass
0.001839–0.001863
original finetune range
all above gate
N110 先发现 config_to_args 漏传 pretrained_path：原 B1 finetune 实际是 from-scratch。
修复后 N112 仍显示 E1→E3 Val MSE 单调恶化；N113 将 high-LR pure net-MSE finetune 记录为 dead end。
N114 当前保留的不是“继续证明 B1”，而是：scaler repair、低 LR/正则 finetune、5/10/20% target-portfolio few-shot adaptation。
Source: O53; N110-N114 in ara/trace/exploration_tree.yaml
PhysFormer experiment path

## Slide 14
REPORTING SPINE
汇报落点：把项目写成“证据收缩后的方法论”，不是版本堆叠史
保留
A1 组件 token 分离 + 真实单位 power balance；C08 方差分解；C11/C12 的正负证据组。
降级
早期 PhysFormer 物理分支作为 research scaffold，而不是最终最优模型；curriculum 只解释鲁棒性，不解释 Phase1→Phase2 refinement。
避免
不要宣称固定 physics prior 单调有效；不要用 aggregate 单指标证明物理一致性；不要重复 N06/N07/N12/N113 路线。
下一轮实验只服务一个问题：A1 的 data-driven coupling 能否在 target portfolio adaptation 上超过 scratch？若不能，Phase B 关闭，论文主线转为 A1 + negative fixed-prior finding。
一句话结论：PhysFormer 的贡献不在“把物理先验越加越多”，而在用实验找到了 VPP 多组件预测中表示边界、误差相关性和泛化之间的真实约束。
Source: ARA claims C08-C12; Phase B plan/status
PhysFormer experiment path